## Slide 1: Projektarbeit „Monte Carlo Simulation von Gewebe“
Matrikelnummer:
7212751
Name:
Viktor Müller
Präsentation für das Modul „Programmierprojekt“
Prüfer: Prof. Dr. Sebastian Zaunseder
Betreuung: Dipl.Ing. Vincent Fleischhauer

## Slide 2: Fragestellung
Modellierung und Simulation der Interaktion von Licht und Gewebe mit Hilfe einer Monte-Carlo Simulation
Referenzpaper Moco 2018 nachvollziehen und Parameterberechnung für MCML
  MCML ist etabliert, bietet aber begrenzte Möglichkeiten
Übertragung auf MCXYZN
  Erweiterung des Modells um ein Blutgefäß
Vergleich der Umsetzungen
MC Simulation und Haut-Gewebe Modelle

## Slide 3: Inhaltsverzeichnis
Fragestellung
Benötigte Parameter
Hautmodell
Details zu MCML und MCXYZN
Ergebnisse
Chatterjee Hautmodell und Erweiterung mit Blutgefäß
Fazit

## Slide 4: Benötigte Parameter für die Simulation
MCML & MCXYZN:
  Absorptionskoeffizient
  Brechungsindex
  Streuungsparameter
  Anisotropie
  Auflösung in Z-Richtung
MCML:
  Schicht Tiefe
  Auflösung der Einheits-Schritte im Zylinder-koordinatensystem
  Anzahl Photonen
  Punktquelle
MCXYZN:
  Eigenschaften pro Voxel
  Auflösung in kartesischen Koordinaten
  Dauer der Simulation
  Form der Quelle (Position, Ausdehnung)

## Slide 5: Hautmodell
Paper beschreibt verschiedene Hautmodelle
  Normal / Komprimiert:
    Schicht Tiefe
    Konzentration von Blut, Wasser, Fett
    Brechungsindex n
    Durchmesser der Blutgefäße
    Streuungsparameter
    Anisotropie g = 0.9
    Verhältnis von arteriellem zu venösem Blut
    Sauerstoffsättigung des Blutes
  Systolisch / Diastolisch
    Layer Extention bei Systole
 Absorptionskoeffizienten müssen für Licht verschiedener Wellenlängen nach Anleitung berechnet werden.
nach Moco et al. [1]
Hautmodell (Moco et al., 2018)[1]

## Slide 6: Hautmodell
Berechnung mit Hilfe der Absorptionsparameter von Chatterjee ( von Blut, Wasser und Fett)
Chatterjee at al. [2] hat ein Hautmodell mit anderen Schichten
Besonders die Epidermis hat einen anderen Verlauf.  Wird im Paper auch getrennt behandelt.
Berechnung der Absorptionskoeffizienten

## Slide 7: Hautmodell
Chatterjee at al. [2020]
Hautmodell Chatterjee [2]
Absorptionskoeffizienten Chatterjee [2]

## Slide 8: MCML
Initial: Photonengewicht:
HOP
  Step size [cm] :
  Bewegen des Photons um s in Richtung der Trajektorie
DROP
  Absorption an der aktuellen Position:
  Anpassung des Photonengewichts:
  Fluenz an der aktuellen Position:
  Bei Überschreitung der Boundary: wird aufgeteilt  transmit / reflect  Rest von S wird abgearbeitet.
SPIN
  Anpassung des Winkels der Trajektorie gemäß Anisotropie mit Azimuth Winkel
  Anpassung des Winkels gemäß Brechung n bei Änderung der Layer nach Fresnel
Monte Carlo:
  Wenn  HOP
  Sonst terminiert das Photon an der entsprechenden Position.
Flowchart MCML [3]

## Slide 9: MCXYZN
Initial: Photonengewicht:
HOP
  Trajektorien Gewicht: (Sampling aus Gleichverteilung)
  Step size [cm] : Falls nach HOP im selben Voxel: , sonst: s = Länge zur Voxel-Grenze
  Bewegen des Photons um s in Richtung der Trajektorie
DROP
  Absorption an der aktuellen Position:
  Anpassung des Photonengewichts:
  Fluenz an der aktuellen Position:
  Anpassung des Trajektorien Gewichts: Falls nach HOP im selben Voxel: , sonst:
  Solange : HOP & DROP
SPIN
  Anpassung des Winkels der Trajektorie gemäß Anisotropie (und Brechung n bei Änderung der Layer) mit Azimuth Winkel
Monte Carlo:
  Wenn  HOP
  Sonst terminiert das Photon an der entsprechenden Position.

## Slide 10: MCXYZN
Funktioniert wie MCML
MCML nutzt mehrere Koordinatensysteme:
  Kartesisch: Photonen Tracing
  Zylindrisch: Absorptions-Score
  Sphärisch: Propagierung
  Umrechnung möglich
MCXYZN nutzt nur das Kartesische Koordinatensystem
Zur Simulation von komplexeren Gebilden, können durch Diskretisieren Kanten entstehen, die das Ergebnis verfälschen.
  Smoothing
Algorithmus zur Simulation von unebenen Strukturen [5]

## Slide 11: Vergleichsgröße
Zur Referenz ob die Simulation mit MCML dem entspricht, was im Paper gemacht wurde braucht es eine Referenz.
Photonen Verteilung, Reflektanz und Transmittanz werden simuliert.
Verbreitung der Photonen in 3D:
   Photonenverteilung: für jedes J
   Fluenz:
   Flow = für jedes z
Penetration Depth:
Depth Origin
Flow
Penetration Depth und Depth Origin [1]

## Slide 12: Flow
Flux in Tiefen Schichten bei MCML höher als bei MCXYZN
   Größere PD
Kurvenverlauf bei MCXYZN glatter als bei MCML durch Smoothing
Knicke in den Kurven an den gleichen Stellen
   Hautmodell wurde gleich umgesetzt.
Bei MCML und MCXYZN

## Slide 13: Fluenz
Fluenz streut über einen großen Bereich in r bzw. x/y
In MCXYZN ist wird nur ein kleinerer Bereich simuliert.
  Exit at boundarys
  Größeres Volumen: “out of memory” (Auch ohne smoothing)
  Gröbere Auflösung: Schichtgrenzen verschieben sich.
Wenn man MCML mit weiger Grid Elementen nutzt, ergibt sich weiterhin ein sehr ähnliches Ergebnis
Fluenz von mcxyzn und mcml bei 470 nm (lookmcml, plot_fluence_single)
MCXYZN
MCML

## Slide 14: Ergebnisse
Unterschied zwischen den Simulationen
  MCML PD tiefer als MCXYZN
  Verlauf über die Frequenzen relativ flach
   Folgt dem Verlauf der Absorptionskoeffizienten der Epidermis
DO nur zu erraten, da im Paper kein sinnvoller Wert für die Layer Extension (p/w) genannt wird.
Vergleich zwischen den Simulationssoftwares

## Slide 15: Hautmodell Chatterjee mit MCML
Simulation mit Absorptionskoeffizienten von Chatterjee et al. passen besser
Auch hier: Verlauf der Penetration Depth in enger Korrelation zu Absorptionskoeffizient von Epidermis.

## Slide 16: Erweiterung des Modells um ein Blutgefäß

## Slide 17: Fazit
Hautmodell konnte in beiden Softwares umgesetzt werden
Annäherung von der Epidermis fehlerhaft
MCXYZN sehr rechenaufwändig.
  Eigenschaft pro Voxel erzeugt in MATLAB große Struktur  Großes Volumen schwer zu simulieren.
  Propagierung mit Voxel-Grenzen aufwändig.
  Smoothing und Filterung
MCML und MCXYZN haben unterschiedliche Ergebnisse:
  Absorption und Step-Size werden unterschiedlich berechnet.
  MCXYZN führt zu niedriger Penetration Depth

## Slide 18: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Literatur:
[1] Moço, A.V., Stuijk, S. & de Haan, G. New insights into the origin of remote PPG signals in visible light and infrared. Sci Rep 8, 8501 (2018).
[2] Chatterjee S, Budidha K, Kyriacou PA. Investigating the origin of photoplethysmography using a multiwavelength Monte Carlo model. Physiol Meas. 2020 Sep 4
[3] Wang l, Jacques S.L, Monte Carlo Modeling of Light Transport in Multi-Layerd Tissues in Standard C, https://omlc.org/software/mc/mcml/MCman.pdf
[4] MCXYZN, https://github.com/phongatran/mcxyzn
[5] A.P. Tran and S.L. Jacques, 2020. Modeling voxel-based Monte Carlo light transport with curved and oblique boundary surfaces. Journal of Biomedical Optics