## Slide 1: Projektarbeit „Monte Carlo Simulation von Gewebe“
Matrikelnummer:
7212751
Name:
Viktor Müller
Präsentation für das Modul „Programmierprojekt“
1. Prüfer: Prof. Dr. Sebastian Zaunseder

## Slide 2: Fragestellung
Modellierung und Simulation der Interaktion von Licht und Gewebe mit Hilfe einer Monte-Carlo Simulation
Referenzpaper Moco 2018 nachvollziehen und Parameterberechnung für MCML
  MCML ist etabliert, bietet aber begrenzte Möglichkeiten
Übertragung auf MCXYZN
  Erweiterung des Modells um ein Blutgefäß
Vergleich der Umsetzungen
MC Simulation und Haut-Gewebe Modelle

## Slide 3: Inhaltsverzeichnis
Fragestellung
Benötigte Parameter
Hautmodell
Details zu MCML und MCXYZN
Ergebnisse
Andere Hautmodelle
Fazit

## Slide 4: Benötigte Parameter für die Simulation
MCML & MCXYZN:
  Absorptionskoeffizient
  Brechungsindex
  Streuungsparameter
  Anisotropie
  Auflösung in Z-Richtung
MCML:
  Schicht Tiefe
  Auflösung in Zylinderkoordinaten
  Anzahl Photonen
  Punktquelle
MCXYZN:
  Eigenschaften Pro Voxel
  Auflösung in kartesischen Koordinaten
  Dauer der Simulation
  Form der Quelle (Position, Ausdehnung)

## Slide 5: Hautmodell
Paper beschreibt verschiedene Hautmodelle
  Normal / Komprimiert:
    Schicht Tiefe
    Konzentration von Blut, Wasser, Fett
    Durchmesser
    Brechungsindex n
    Durchmesser der Blutgefäße
    Streuungsparameter
    Anisotropie g = 0.9
    Verhältnis von arteriellem zu venösem Blut
  Systolisch / Diastolisch
    Layer Extention bei Systole
 Absorptionskoeffizienten müssen für Licht verschiedener Wellenlängen nach Anleitung berechnet werden.
Moco [2018]

## Slide 6: Hautmodell
  Berechnung mit Hilfe der Absorptionsparameter von Chatterjee (µ_a von Blut, Wasser und Fett)
  Chatterjee hat ein Hautmodell mit anderen Schichten
  Besonders die Epidermis hat einen anderen Verlauf.  Wird im Paper auch getrennt behandelt.
Berechnung der Absorptionskoeffizienten

## Slide 7: MCML
Initial: Photonengewicht
HOP
  Trajektorien Gewicht:
  Step size [cm] :
  Bewegen des Photons um s in Richtung der Trajektorie
DROP
  Absorption an der aktuellen Position:
  Fluenz an der aktuellen Position: F += a
  Solange : SPIN
SPIN
  Anpassung des Winkels der Trajektorie gemäß Anisotropie g
Monte Carlo:
  Wenn  HOP
  Sonst terminiert das Photon an der entsprechenden Position.

## Slide 8: MCXYZN
Funktioniert wir MCML
MCML nutzt mehrere Koordinatensysteme:
  Kartesisch: Photonen Tracing
  Zylindrisch: Absorptions-Score
  Sphärisch: Für die Propagierung
  Umrechnung möglich
MCXYZN nutzt nur das Kartesische Koordinatensystem
Zur Simulation von Komplexeren Gebilden, können durch Diskretisieren Kanten entstehen, die das Ergebnis verfälschen.
  Sobel Filter

## Slide 9: Vergleichsgröße
Zur Referenz ob die Simulation mit MCML dem entspricht, was im Paper gemacht wurde braucht es eine Referenz.
Photonen Verteilung, Reflektanz und Transmittanz werden simuliert.
Penetration Depth:
Depth Origin
Grundlage dafür: Fluenz
Verbreitung der Photonen in 3D:
   Photonenverteilung: für jedes J
   Fluenz:
   Flow = für jedes z
Flow

## Slide 10: Flow
Bei MCML und MCXYZN

## Slide 11: Fluenz

## Slide 12: Ergebnisse
Unterschied zwischen den Simulationen
  MCML PD Tiefer als MCXYZN
  Verlauf über die Frequenzen relativ flach
   Folgt dem Verlauf der Absorptionskoeffizienten der Epidermis
DO nur zu erraten, da im Paper kein sinnvoller Wert für die Layer Extension (p/w) genannt wird.
Chatterjee hat anderes Hautmodell, aber der Absorptionskoeffizienz weicht extrem ab.
Vergleich zwischen den Simulationssoftwares

## Slide 13: Hautmodell Chatterjee mit MCML

## Slide 14: Erweiterung des Modells um ein Blutgefäß

## Slide 15: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!